## Slide 1
北煤机拼装产线原型 · 生产执行模块
执行控制逻辑流程图
执行/暂停两态 · 异常标记 · 跳选前序校验 —— 执行按钮逻辑设计（v3 定稿）
2026-10-28 ｜ 配套文档：docs/product-specs/production-execution-control.md
空闲·就绪
执行中
暂停
异常
完成

## Slide 2
执行进度模型：每个工单记住「下一次从哪里执行」
01
首次执行
整线执行从工单首道工序的首工步开始；单站执行从该工位在工单中的首个工步开始。
02
进度续跑（核心规则）
执行进度 = { 工位, 工步 }，随执行完成不断刷新；自动与单步共用同一份进度。无论哪种模式执行完一工步，进度都落到下一工步。
03
初始化 = 全部重置（不是执行的前置）
整线初始化清零整线设备状态与软件流程，单站初始化清零该工位设备与流程，之后执行从最初开始。新建工单选中后直接点「执行」即可，无需先初始化。
四种任务状态
空闲 · 就绪
无执行会话；初始化、执行按钮均可点。
运行中（running）
初始化禁点、非本会话执行按钮禁点（停止除外）；tab 可切换、状态可查看。
暂停（paused）
软暂停：系统把当前工步执行完后停住；仍视为运行中，初始化禁点，仅「执行（恢复）」可点。
存在异常工步（abnormal）
会话释放；当前工步标记「异常」，已做部分作废；可再次执行从该工步重做，或选中该步单步执行，均无需初始化。
北煤机拼装产线原型 · 执行控制逻辑 v3.1 · 02 / 06

## Slide 3
执行状态机：四种状态与全部跳转路径
空闲 · 就绪
无执行会话
执行中（running）
会话存在 · 自动推进
异常（abnormal）
当前工步标记异常 · 会话释放
暂停（paused）
当前工步执行完后停住
完成
全部工步执行完毕
点击「执行 / 自动执行 / 单步执行」
起点 = 当前进度工步（首次为首工步）
暂停
执行完当前工步后停住
执行（恢复）
从下一工步继续推进
报错 / 人工急停（异常弹窗确认）
当前工步标记异常 · 会话释放
异常处理：两侧等效
再次执行：从异常工步重做
初始化：状态全部清零，执行从最初开始（running / paused 下禁点）
全部工步执行完成
互锁摘要：运行中 → 初始化禁点、非本会话执行按钮禁点；暂停仍视为运行中，初始化同样禁点，仅「执行（恢复）」与「停止」可点；停止（仅顶栏、互锁豁免）= 跳出执行状态，暂停态直接跳出、运行态先执行完当前工步再跳出，跳出后进入「已中断」态、进度保留可直接续跑；异常确认后当前工步标记异常、会话释放，可直接再次执行重做，无需初始化。
北煤机拼装产线原型 · 执行控制逻辑 v3.1 · 03 / 06

## Slide 4
互锁矩阵：任一时刻只有一个执行入口可用
当前任务状态 | 整线控制组（顶栏） | 单站 · 自动 tab | 单站 · 单步 tab
空闲 · 就绪 | ✓ 初始化 ✓ 执行 停止✗（空闲置灰） | ✓ 初始化 ✓ 自动执行 | ✓ 单步执行
整线执行中 | ✓ 暂停 ✓ 停止 其余✗ | 全部置灰 | 置灰，不允许进入单步
单站自动执行中 | 仅停止✓（跳出执行状态） | ✓ 暂停 初始化✗ | 仅查看：工步禁选、按钮✗
单站单步执行中 | 仅停止✓（跳出执行状态） | 仅查看：按钮✗ | 单步执行✗（执行中）
暂停（仍视为运行中） | ✓ 执行（恢复） ✓ 停止 初始化✗ | ✓ 执行（恢复） 初始化✗ | 仅查看：单步执行✗
存在异常工步 | ✓ 初始化 ✓ 执行（从异常工步重做） 停止✗（会话已释放） | ✓ 初始化 ✓ 自动执行（从进度工步续跑） | ✓ 单步执行（可选中异常步重做）
执行中报错 / 急停弹窗 | 弹窗独占 → 确认后当前工步标记异常；排除故障后可直接再次执行重做，无需初始化 |  | 
✓ 可点 ✗ 置灰；停止仅整线顶栏提供，互锁豁免——执行会话期间（含单站会话）可点，用于跳出执行状态：暂停态直接跳出，运行态先执行完当前工步再跳出；跳出后任务进入「已中断」态、进度保留，可直接再执行续跑。中断共三种：软暂停、停止（跳出）、异常（报错/急停，弹窗确认后标记异常）。
北煤机拼装产线原型 · 执行控制逻辑 v3.1 · 04 / 06

## Slide 5
单步执行：前序校验 → 执行 → 状态回显
选中工步
前序工步校验
仅人工跳选且前序存在未执行/异常时弹窗
［仍要执行］ ［取消］
建立单步会话
执行该工步
执行完成
进度 → 下一工步
工步状态回显
该工步显示完成，进度推进到下一工步
无结束弹窗
点击「执行工步」
前序非完成：弹窗确认
取消：不执行该工步
完成一工步
顺序执行下一工步
点击「单步执行」直接执行
① 单步 tab 仅保留「单步执行」一个按钮（无初始化/暂停），执行状态由工步状态回显；
② 执行「精定位 / 导入工件位置」工步时，先走定位方式弹窗（已有交互，保留）；
③ 单步每完成一工步即推进进度，随时可切到自动执行续跑。
北煤机拼装产线原型 · 执行控制逻辑 v3.1 · 05 / 06

## Slide 6
暂停与异常：仅有的两种中断方式
暂停与异常的区别
暂停 —— 软暂停
不打断当前工步：系统自动把当前工步执行完（状态显示完成）后停住；会话保留，初始化仍禁点，点「执行」从下一工步继续。
异常 —— 报错 / 急停
当前工步已做部分作废；该工步标记「异常」，会话释放；排除故障后可直接再次执行重做，或选中该步单步执行——均无需初始化。
v3 起不再有「停止」按钮：暂停与异常是仅有的两种中断；异常由报错或人工急停触发，弹窗确认后标记异常。
异常处理流程
执行中检测到报错 / 人工急停
异常弹窗（区分整线 / 单站）
回显工位、工件、异常工序与原因；无取消按钮
确认 → 当前工步标记异常
排除故障（含处理视觉异常数据）
再次执行：从异常工步重做，无需初始化
确认：标记异常
会话释放 · 工步标记异常
故障排除
再次执行
北煤机拼装产线原型 · 执行控制逻辑 v3.1 · 06 / 06